Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Хунзахский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№20 от 13.05.2014  г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий Администрации МО «Хунзахский район» Республики Дагестан, в том числе Генеральных планов и Правил землепользования и застройки 12 муниципальных образований (сельских поселений) Администрации МО «Хунзахский район»

Генеральный план

сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского района Республики Дагестан

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2014 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Хунзахский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№20 от 13.05.2014  г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий Администрации МО «Хунзахский район» Республики Дагестан, в том числе Генеральных планов и Правил землепользования и застройки 12 муниципальных образований (сельских поселений) Администрации МО «Хунзахский район»

Генеральный план

сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского района Республики Дагестан

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							М.Ю. Грудинин

Начальник МТП-1,

руководитель работы							Е.Г. Кузьмина

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к. э. н.		Мачульская О.В.

Главный инженер проекта – экономист, к. э. н.		Чельцова Н.В.

Главный специалист – геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.			Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Главный специалист по компьютерным                                                                технологиям							Кравченко А.С.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор								Бажанова Е.В.

Инженер по транспорту						Кондрашов А.С.

Инженер								Прудько Е.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Инженер								Корабинских М.В.

Экономист								Василенко К.И.

Экономист								Фалькевич А.М.

Экономист								Страхова А.В.

Техник								Лисовский А.О.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план сельского поселения

СП  «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского района Республики Дагестан»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Республики Дагестан» |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Республики Дагестан» |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Проектный план сельского поселения и населенных пунктов сельского поселения, М 1:5 000 и М 1:25 000 |
|  |  | 1.2 | Карта функциональных зон территорий населенных пунктов сельского поселения, М 1:5 000 и М 1:25 000 |
|  |  | 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения – объектов транспортной инфраструктуры и сетей инженерно-технического обеспечения, М 1:5 000 и М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Карта использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории (опорный план), М 1:5 000 и М 1:25 000 |
|  |  | 2.2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:5 000 и М 1:25 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Общие сведения

1.1. Общая характеристика поселения

1.2. Особенности транспортно-географического положения                  поселения										8

1.3.Расположение сельского поселения в системе расселения района	9

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Географическое положение

2.2.Климат										10

2.3. Почвы										10

2.4. Гидрографическая сеть							11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Инженерно-строительное районирование					15

3.Современное состояние поселения							16

3.1. Население. Демографическая ситуация					16

3.2. Социально-экономическая ситуация					18

3.3. Социально-бытовая инфраструктура					18

4. Возможные направления развития поселения					21

5. Функционально-планировочная организация территории поселения	23

5.1. Существующая функционально-планировочная организация             территории поселения

5.1.1. Основные проблемы и особенности территориального развития и функционально-планировочной организации территории поселения	23

5.1.2. Планировочная организация территории поселения			25

5.1.3. Функциональное зонирование территории поселения		27

5.2. Предложения по функционально-планировочной организации            территории поселения								30

5.2.1. Основные приоритеты и тенденции территориального и  функционально-планировочного развития 					30

5.2.2. Предложения по развитию планировочной организации                  территории поселения								30

5.2.3. Предложения по функциональному зонированию территории            поселения										32

5.2.4. Предложения по изменения границ населенных пунктов, Порядок установления или изменения границ населенных пунктов 			35

6. Транспортная инфраструктура							37

7. Инженерная инфраструктура							41

7.1. Водоснабжение								41

7.2. Водоотведение								43

7.3. Электроснабжение								44

7.4. Теплоснабжение								44

7.5. Связь										45

8. Охрана окружающей природной среды						46

8.1. Техногенная нагрузка							46

8.2. Состояние геологической среды						46

8.3. Состояние атмосферного воздуха					46

8.4. Состояние поверхностных и подземных вод				47

8.5. Состояние почвенного покрова						47

8.6. Состояние проблемы отходов производства и потребления	47

8.7. Зоны с особыми условиями использования территории		48

8.8. Оценка состояния окружающей среды					51

8.9. Мероприятия по охране окружающей среды				52

9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций               природного и техногенного характера							54

9

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу Администрации муниципального образования «Хунзахский  район» на основании муниципального контракта №20 от 13.05..2014 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский», с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положения о территориальном планировании  сельского поселения «сельсовет Уздалросинский», Материалы по обоснованию Генерального плана сельского поселения «сельсовет Уздалросинский», с картами, перечень которых определен Техническим заданием, а также составом документации по проекту, утвержденным Главой Администрации муниципального образования «Хунзахский район» Юсуповым С.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Хунзахского района Республики Дагестан».

Сроки реализации Генерального плана предусмотрены на перспективу до 2034 г.

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Республики Дагестан, Хунзахского муниципального образования;

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Республики Дагестан, муниципального образования «Хунзахский район», сельского поселения «сельсовет Уздалросинский»;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются основанием для разработки документации по планировке территории населённых пунктов сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» и учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Уздалросинский».

1. Общие сведения

1.1.Общая характеристика поселения

Муниципальное образование сельское поселение «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского муниципального района наделено статусом сельского поселения (далее – сельское поселение) Законом Республики Дагестан "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» от 13.01.2005г.№6 (в ред. Законов Республики Дагестан от 05.10.2012 N 60).

Границы территории сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г. №6 "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан». Картографическое описание границы сельского поселения «сельсовет Уздалросинский»» приводится в Приложении к указанному закону Республики Дагестан.

Сельское поселение «сельсовет Уздалросинский» граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере и северо-востоке с сельским поселением «сельсовет Гоцатлинский»;

- на юге и юго-западе с Гунибским муниципальным районом;

- на западе с сельским поселением «сельсовет Батлаичский»;

- на северо-западе с сельским поселением «сельсовет Хунзахский».

В состав сельского поселения «сельсовет Уздалросинский  входят 3 сельских населенных пункта. Кроме того, поселению принадлежит участок кутанных земель, участок №1 .

Территория сельского поселения «сельсовет Уздалпросинский » составляет 1147 га или 2,1% от общей площади территории Хунзахского района.

Численность постоянного населения поселения на 01.01.2014 г. составляла 1750  человек или 5,4 % от общей численности населения Хунзахского района.

Средняя плотность населения – 153 чел на км2, при плотности населения района –55,6 чел на км2.

Средняя людность сельского населенного пункта – 583  человек.

Национальный состав населения – моноэтнический, на территории сельсовета проживают в, основном, аварцы.

Административно-хозяйственным центром поселения является село Уздалросо, территория которого составляет 47 га (согласно Техническому заданию), численность постоянного населения – 981 человек (на 01.01.2014), что составляет 56 % всего населения сельского поселения.

Генеральный план разрабатывается на территорию сельского поселения «сельсовет Уздалросинский, что предусмотрено статьей 23 п.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

1.2. Особенности транспортно-географического положения поселения

Важной особенностью территориального размещения сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» является его пограничное положение с Гунибским муниципальным районом и наличие кутанных земель.

Наличие автомобильных дорог и транспортных связей с соседними поселениями и соседним районом обеспечивает ему относительно благоприятное транспортно-географическое положение на территории района.

Муниципальное образование сельское поселение «сельсовет Уздалросинский» имеет относительно благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к районному центру – селу Хунзах, относительно неблагоприятное – к республиканскому центру, транспортному узлу – г. Махачкале.

Сельское поселение «сельсовет Уздалросинский» расположено в юго-восточной высокогорной части Хунзахского муниципального района, в 28 км от райцентра с. Хунзах, вблизи автомобильной дороги республиканского значения «Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка» и на участке от автомобильной дороги республиканского значения Р-277 Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал, подъезд к селу Гоцатль Большой.

Территория поселения связана с населенными пунктами района и республики автомобильными дорогами регионального и местного значения.

1.3. Расположение сельского поселения в системе расселения района

Система расселения района сформирована в долинах горных рек Аварское Койсу,Тобот, Алатляр, Цечетляр, Хебдареч, Моджох, Очло, имеет линейную структуру. Хунзахская районная система расселения представлена сельским типом расселения, и в свою очередь, очаговой (горной) формой расселения.

Муниципальное образование сельское поселение «сельсовет Уздалросинский» является локальной системой расселения и входит в состав Хунзахской районной системы расселения.

Особенностью расположения поселения в системе расселения района является его периферийное местоположение, труднодоступность и отдаленность, вследствие чего наблюдаются слаборазвитые межселенные связи и относительно низкий уровень обеспеченности учреждениями социально-культурного обслуживания.

2. Природные условия развития территории

2.1. Географическое положение

Сельское поселение «сельсовет Уздалросинский» расположено в юго-восточной части Хунзахского района Республики Дагестан, юго-восточнее с. Хунзах.

Рассматриваемая территория приурочена к геометрическому центру Дагестана и находится в его внутригорной части.

2.2. Климат

Климат территории сельского поселения, как и всего Хунзахского района, - континентальный, с умеренно холодной зимой и тёплым летом, умеренной влажностью на южных склонах и высокой - на северных.

Средняя температура воздуха на рассматриваемой территории в холодный период опускается ниже -8(С, в долинах до -2-(-4(С).

Среднемесячная температура холодного периода составляет -1,5ºС, абсолютный минимум, примерно, равен -27ºС.

Устойчивый снежный покров в долинах держится 20-30 дней, в горах до 80-100 дней.

Глубина сезонного промерзания глинистых грунтов достигает 80 см.

Средняя температура июля изменяется от +12(С до +20(С, среднемесячная температура тёплого периода – + 11,6(С, абсолютный максимум достигает +37ºС.

Около 150 дней в году температура превышает +10(С. Продолжительность солнечного сияния составляет 2000-2100 часов.

Количество осадков изменяется от 800 (в горах) до 400 мм (в долинах). Большая часть осадков выпадает в тёплый период, в холодный - их количество не превышает 100 мм.

В теплое время господствуют ветры северных и северо-восточных, в холодное – северо-восточных, южных и юго-западных направлений.

Средняя скорость ветра - 2 м/сек.

В целом, климатические условия не препятствуют осуществлению любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации. Кроме того, климатические особенности благоприятны для климатотерапии, особенно эффективно лечение бронхиальной астмы.

2.3. Почвы

Почвенный покров территории сельского поселения не однороден.

Здесь распространены горно-луговые чернозёмовидные, бурые лесные остепнённые, переходящие в горно-каштановые.

Почвы довольно плодородны. Содержание гумуса составляет 3-5%. Почвы не засолены, но сильно эродированы.

2.4. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского района представлена рекой Аварское Койсу и её левым притоком.

Река Аварское Койсу оконтуривает сельское поселение с юга и востока.

Левый приток р. Аварское Койсу берёт начало в горах Дагестана и течёт в направлении с северо-запада на юго-восток.

Село Уздалросо расположено на правом берегу левого притока, село Тагада – на левом.

Превышение водораздела над урезом рек достигает 200 и более метров.

Реки характеризуются половодьем в теплую часть года и меженью в холодную.

Начинается половодье в конце марта, начале апреля вследствие таяния снежного покрова. Интенсивный подъем фиксируется в мае – период выпадения дождевых осадков. Все реки района резко увеличивают свой сток с марта по июнь. В этот период проходит от 30 до 60 % годового объёма стока на всех реках.

Ледостав на реках неустойчив.

Вода в реках, в общем, характеризуются как гидрокарбонатно-кальциевая, среднеминерализованная (минерализация до 300-400 мг/л). Минерализация летом уменьшается за счёт увеличения доли снегового питания, а зимой – возрастает за счёт увеличения доли подземного питания.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского района Дагестана определяются его рельефом и геоморфологией, тектоническим и геологическим строением, гидрогеологией, опасными природными процессами.

Рельеф и элементы геоморфологии

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемая территория приурочена к Известняковому Внутригорному Дагестану, входящему в пределы Горно-Дагестанской области Большого Кавказа.

Вся территория сельского поселения характеризуется внутригорным эрозионно-тектоническим рельефом.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 800 м в долинах рек, превышая 2000 м на вершинах гор.

Рельеф рассматриваемой территории достаточно сложен для градостроительного освоения.

Геологическое строение и тектоника

В геологическом строении территории «сельсовет Уздалросинский» Хунзахского района принимают участие породы юры и мела. Меловые и юрские породы на большей части территории перекрыты четвертичными отложениями.

Коренные породы представлены известняками, мергелями, глинами, сланцами, песчаниками.

Общая мощность их превышает 1000-1500 м.

Четвертичные отложения представлены песчано-глинистыми породами, содержащими различное количество обломочного материала.

По генетическому типу это элювиальные, делювиально-пролювиальные, аллювиальные, оползневые и др. накопления. Общая мощность их изменяется от 0 до 100 м.

В тектоническом отношении территория района приурочена к складчатой террасе Известнякового Дагестана, северного  крыла антиклинория Большого Кавказа.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод, заключённых в меловых и четвертичных отложениях.

Для Внутригорного известнякового Дагестана, в пределах которого находится территория сельского поселения, характерны трещинно-карстовые воды, приуроченные к карбонатным трещиноватым коллекторам меловых отложений.

Дебиты родников подземных вод коренных отложений составляют 35-180 л/с.

Питание подземных вод осуществляется за счёт атмосферных осадков.

Воды характеризуются преимущественно гидрокарбонатно-натриевым химическим составом.

Водоносный горизонт четвертичных отложений приурочен к песчано-глинистым и песчано-галечниковым отложениям речных долин.

Подземные воды залегают на глубинах от 0 до 20-30 м.

Воды – пресные безнапорные и напорные. Местами в долинах рек подземные воды выходят на поверхность в виде родников.

Родники, связанные с делювиально-аллювиальными отложениями речных долин имеют дебиты, не превышающие 0,5-1,0 л/с.

В сельском поселении «Сельсовет Уздалросинский» для водоснабжения используются родниковые воды. От родника проложен водовод к сёлам Уздалросо и Тагада.

Водовод построен ещё в 30-е годы и в настоящее время находится в плохом состоянии.

Села СП «Сельсовет Уздалросинский» испытывают дефицит пресной воды.

Прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 1,82 тыс. м3/сут. (по Хунзахскому району).

Минерализация подземных вод не превышает 1 г/дм3. Других сведений о запасах подземных вод на территории Хунзахского района или сельского поселения «Сельсовет Уздалросинский» нет.

Для увеличения запасов пресных подземных вод необходимо проведение на территории района, в том числе рассматриваемого сельского поселения, поисковых гидрогеологических работ.

Опасные природные процессы

К опасным природным процессам на территории поселения могут быть отнесены геологические, метеорологические и гидрометеорологические процессы.

Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов на территории сельского поселения «Сельсовет Уздалросинский» развиты как эндогенные, так и экзогенные геологические процессы.

Эндогенными процессами, т.е. внутренними геологическими процессами, определяется высокая сейсмичность района. Фоновая сейсмичность на рассматриваемой территории составляет 8 баллов. При такой сейсмичности возможны разрушительные землетрясения – это наиболее опасное природное геологическое явление.

Высокая сейсмичность территории обусловлена современными тектоническими движениями, т.е. движениями земной коры, происходящими в настоящее время или происходившими несколько сотен лет назад, выражающимися в поднятиях, опусканиях и сдвигах земной коры.

Сейсмическая интенсивность выбранной под строительство площадки может отличаться от фоновой, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от грунтовых условий.

Даже слабые землетрясения  могут быть причиной активизации и проявления многих экзогенных процессов.

Из экзогенных процессов на рассматриваемой территории, расположенной в пределах Внутригорного Дагестана, наиболее развиты эрозионные, обвально-осыпные, оползневые процессы.

Высокая расчленённость рельефа, развитие мощной толщи осадочных пород, подверженных физическому и химическому выветриванию, способствуют интенсивному проявлению этих процессов.

Эрозионным процессам подвержена значительная часть территории поселения. Эрозионные процессы наблюдаются повсеместно. Наиболее развита речная, плоскостная и овражная эрозия.

Речная эрозия наблюдается по левому берегу р. Аварское Койсу, а также по берегам её левого притока.

Оползневые процессы развиваются на относительно крутых склонах гор, речных долин, в местах скопления осыпей.

Породы, слагающие склоны, сильно выветрены и трещиноваты, растительный покров нарушен. Достаточно небольшого толчка, чтобы породы, разбитые трещинами на блоки, начали смещаться по склону.

Высокая сейсмическая активность может быть причиной образования  многочисленных крупных оползней и обвалов. Наряду с высокой сейсмичностью возникновению и активизации оползней способствуют обильные продолжительные осадки, утяжеляющие породы склона.

Техногенные факторы (распашка склонов, уничтожение растительного покрова, строительство зданий, дорог и многое другое) усугубляют естественные причины оползнеобразования.

Обвалы, осыпи широко развиты по склонам гор, лишённых растительности, по склонам речных долин. Эти процессы имеют очень широкое распространение на территории поселения.

Карст является важнейшим геологическим процессом, оказывающим влияние на условия строительства и другую хозяйственную деятельность.

Горные породы, представленные известняками, доломитами, слагающие различные морфоструктуры, подвергаются разрушению, растворению поверхностными и подземными водами. При этом образуются различные карстовые формы рельефа.

На территории поселения, по склонам гор, возможно проявление карста в виде пещер, каверн, карстовых воронок, карстовых ниш.

Карстующимися породами здесь являются доломиты и известняки, принимающие участие в геологическом строении Известнякового Дагестана.

Опасные гидрометеорологические явления

К опасным гидрометеорологическим явлениям на территории сельского поселения относится затопление паводковыми водами.

Реки, протекающие по территории поселения, горные.

Скорость течения 1-2 м/с, на перекатах до 2.5 м/с.

В паводки скорость возрастает до 3-6 м/с.

В период паводков  средний годовой расход увеличивается в 20-100 раз. Летняя межень искажается из-за разбора воды на орошение. Зимняя межень приходится на январь, февраль и может составлять только 10-20% от годового расхода.

Подъём уровня воды в реках во время паводков может превышать 5-6 м и иметь достаточно большую площадь разлива.

Следует заметить, что вся рассматриваемая территория в значительной степени подвержена опасным природным процессам.

2.6. Инженерно-строительное районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) на территории СП «сельсовет Уздалросинский» выполнено инженерно-строительное районирование.

По условиям строительства выделены территории с особо сложными условиями и территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения.

Территории с особо сложными условиями для строительства занимают наибольшую площадь в рассматриваемом районе. Здесь широко развиты эрозия, карст, оползни, сели, возможны лавины. Рельеф сильно расчленённый. Сейсмичность – 8 баллов.

Территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения, занимают небольшие участки и приурочены к крутым склонам хребтов, а также к площадям, затапливаемым паводками. Здесь широко развиты оползни, обвалы, эрозия, карст, подтопление и затопление,

Сейсмичность 8-9 баллов.

Эти территории могут быть использованы для рекреации и туризма.

3. Современное состояние поселения

3.1. Население. Демографическая ситуация

Общая численность населения, проживающего на территории  сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» на начало 2014 года, составила 1750 человек. По численности населения занимает пятое место среди сельских поселений района: здесь проживает 5,5% от общего числа жителей Хунзахского района.

За период 2008-2014 гг. численность населения сельского поселения выросла на 8 человек.

По данным, предоставленным местными органами власти, численность населения населенных пунктов сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» на начало 2012 года следующая (см. таблицу 1):

- с. Уздалросо – центр сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» с населением 884 чел. что составляет 51,2% от общей численности Уздалросинского сельского поселения;

- с. Тагада – 503 чел;

- с. Кахикал – 673 чел.

Таблица 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗДАЛРОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2008-2014 гг., чел.

|  | 2008 | Перепись (2010) | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1742 | 1709 | 1727 | 1743 | 1750 |
| село Уздалросо (центр поселения) | 884 | 873 | 884 |  |  |
| село Тагада | 492 | 497 | 503 |  |  |
| село Кахикал | 366 | 339 | 340 |  |  |

В период 2008-2014 гг. в динамике численности населения не наблюдается какой-либо устойчивой тенденции. За период 2008-2012 гг. численность населения с. Уздалросо осталось неизменной, численность населения села Тагада увеличилась на 11 человек, села Кахикал уменьшилась на 26.

По данным Всероссийской переписи населения, в структуре населения сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» наблюдается относительное равенство мужчин и женщин, мужчин только на 3 человека зарегистрировано больше. Больше мужчин, чем женщин проживает в селах Уздалросо и Кахикал, женщин больше чем мужчин проживает в селе Тагада (см. таблицу 2).

Таблица 2

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ УЗДАЛРОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, по данным Всероссийской переписи населения 2010 гг.

|  | Мужчины и женщины | Мужчины, чел. | Женщины, чел. | В общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1709 | 856 | 853 | 50,1 | 49,9 |
| село Уздалросо (центр поселения) | 873 | 443 | 430 | 50,7 | 49,3 |
| село Тагада | 497 | 241 | 256 | 48,5 | 51,5 |
| село Кахикал | 339 | 172 | 167 | 50,7 | 49,3 |

Сопоставление имеющихся данных по возрастной структуре населения сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» и Хунзахского муниципального района дает возможным сделать вывод, что возрастная структура населения сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» схожа с возрастной структурой населения Хунзахского муниципального района, где доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 25,2 и 24,6% соответственно. В соответствии с этим, возрастная структура населения сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» является прогрессивной: доля лиц моложе трудоспособного возраста превышает долю лиц старше трудоспособного возраста.

Таблица 3

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ УЗДАЛРОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | Все население | моложе трудоспособного возраста | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общей численности населения | чел. | % от общей численности населения | чел. | % от общей численности населения |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1709 | 431 | 25,2 | НД |  | НД |  |
| село Уздапросо (центр поселения) | 873 | 221 | 25,3 | НД |  | НД |  |
| село Тагада | 497 | 125 | 25,2 | НД |  | НД |  |
| село Кахикал | 339 | 85 | 25,1 | НД |  | НД |  |

3.2. Социально-экономическая ситуация

Сельское хозяйство

Ведущей отраслью материального производства сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» является сельское хозяйство.

На территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» сельскохозяйственную деятельность осуществляют 5 крестьянско-фермерских хозяйств, а также 272 личных подсобных хозяйства.

Торговля и сфера обслуживания

На территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» свою деятельность осуществляют 8 палаток и киосков, а также 2 предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

3.3. Социально-бытовая инфраструктура

На территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» работает  2 средних общеобразовательных школы (с. Уздалросо и с. Тагада), 2 детских сада (с. Уздалросо и с. Тагада), 2 сельских клуба (с. Уздалросо и с. Кахикал). Также во всех трех населенных пунктах поселения работают фельдшерские пункты.

Данные по основным параметрам учреждениям социальной инфраструктуры представлены в таблице 4.

Таблица 4

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЗДАЛРОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  | Вместимость, чел. | Количество постоянных посетителей, чел. | Занятость, чел. | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уздалросинская СОШ | 250 | 126 | 32 | с. Уздалросо |
| ФП | 10 | нд | 2 | с. Уздалросо |
| Детский сад | 100 | 35 | 12 | с. Уздалросо |
| Сельский клуб | 350 | нд | 3 | с. Уздалросо |
| Тагадинская СОШ | 250 | 125 | 32 | с. Тагада |
| ФП | 7 | нд | 2 | с. Тагада |
| Детский сад | 70 | 28 | 12 | с. Тагада |
| ФП | 7 | нд | 2 | с. Кахикал |
| Сельский клуб | 200 | нд | 3 | с. Кахикал |

Как видно из таблицы 4, количество мест в детском саду и школе значительно превышает число детей, посещающих эти учреждения.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок осуществлялся в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан и приведен в таблицах 5 – 8.

Таблица 5

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  | Численность населения | Детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) -50% охват | Проект-ный срок (2035 год) -70% охват | Потреб-ность 1 очередь | Потреб-ность расчетный срок |
| Нормативные показатели |  |  |  | При 50% охвате - 42 места, при 70% - 59 мест |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1,75 | 1,85 | 2,1 | 170 | 78 | 88 | 124 | - | - |
| село Уздалросо | 0,9 | 1 | 1,2 | 100 | 42 | 50 | 71 | - | - |
| село Тагада | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 70 | 23 | 27 | 38 | - | - |
| село Кахикал | 0,35 | 0,3 | 0,25 | - | 13 | 11 | 15 | 13 | 11-15 |

Как показывает таблица 8, в настоящее время вместимость детских садов в селах Уздалросо и Тагада значительно превышает текущую потребность и выше минимальных градостроительных нормативов, действующих в Республике Дагестан. В свою очередь в селе Кахикал детского сада нет. По данным местных органов власти, а также программных документов, планируется строительство нового детского сада на территории села Кахикал.

На расчетный срок числа мест в детских дошкольных учреждениях недостаточно только в селе Кахикал, однако, в случае реализации намеченного проекта по строительству нового детского сада, дефицит может быть ликвидирован.

Таблица 6

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

|  | Численность населения | Общеобразовательные школы |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | 2014 год (факт) | Первая оче-редь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | Потреб-ность 1 очередь | Потреб-ность расчетный срок |
| Нормативные показатели |  |  |  | 136 мест на 1000 жителей |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1,75 | 1,85 | 2,1 | 500 | 252 | 286 | - | - |
| село Уздалросо | 0,9 | 1 | 1,2 | 250 | 136 | 163 | - | - |
| село Тагада | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 250 | 75 | 88 | - | - |
| село Кахикал | 0,35 | 0,3 | 0,25 | - | 41 | 34 | 41 | 34 |

Как показывает таблица 9, в настоящее время вместимость школ в целом по поселению и в населенных пунктах Уздалросо и Тагада значительно превышает текущую потребность и выше минимальных градостроительных нормативов, действующих в Республике Дагестан.

На расчетный срок числа мест в общеобразовательных учреждениях недостаточно только в селе Кахикал, здесь намечено  строительство школы.

Таблица 7

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

|  | Численность населения | Учреждения культуры |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | Потреб-ность 1 очередь | Потреб-ность расчетный срок |
| Нормативные показатели |  |  |  | 80 мест на 1 тыс. жителей (СНиП2.07.01-89) |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1,75 | 1,85 | 2,1 | 550 | 148 | 168 | - | - |
| село Уздалросо | 0,9 | 1 | 1,2 | 350 | 80 | 96 | - | - |
| село Тагада | 0,5 | 0,55 | 0,65 | - | 44 | 52 | 44 | 52 |
| село Кахикал | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 200 | 24 | 20 | - | - |

Как показывает таблица 10, в настоящее время вместимость сельских клубов на территории сельсовета Танусинский недостаточно только в селе Тагада (на территории села Тагада сельского клуба нет).

На расчетный срок числа мест в учреждениях культуры недостаточно только в селе Тагада, необходимо строительство сельского клуба.

Таблица 8

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТА

|  | Численность населения | Плоскостные спортивные сооружения |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проект-ный срок (2035 год) | Потребность 1 очередь | Потребность расчетный срок |
| Нормативные показатели |  |  |  | 300м2 общей площади на 1000 жителей |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1,75 | 1,85 | 2,1 | н.св | 555 | 630 |  |  |
| село Уздалросо | 0,9 | 1 | 1,2 | н.св | 300 | 360 |  |  |
| село Тагада | 0,5 | 0,55 | 0,65 | н.св | 165 | 195 |  |  |
| село Кахикал | 0,35 | 0,3 | 0,25 | н.св | 90 | 75 |  |  |

4. Возможные направления развития поселения

Возможные направления развития сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» определяются его транзитным положением, выходом на Гунибский и Гергебилький  муниципальные районы.

В тоже время, развитие сельского поселения зависит  от специфики его расположения (крайняя юго-восточная высокогорная часть района), и от наличия  природно-ресурсного потенциала,  полезных ископаемых, земельных, водных ресурсов обеспеченностью тепловой и электрической энергией, возможностями  для занятия личным подсобным хозяйством.

Почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести сельскохозяйственное производство экологически чистой продукции.

Дальнейшее развитие экономической базы муниципального образования и укрепление его позиций в экономике Хунзахского района будет связано с развитием сельскохозяйственных функций территории.

Сельское хозяйство – ведущее направление специализации экономики - моноспециализировано (на базе отгонного животноводства, преимущественно в личном подсобном хозяйстве). Недостаточно развита собственная переработка сельскохозяйственного сырья, что порождает большие проблемы с реализацией продукции.

Большое значение имеет развитие предприятий по переработке полученной сельскохозяйственной продукции. Это позволит обеспечить рост добавленной стоимости остающейся в поселении, повысить эффективность развития различных отраслей сельского хозяйства и стимулировать их развитие, обеспечить дополнительными рабочими местами население. Основными структурными единицами по переработке сельскохозяйственной продукции должны стать малые предприятия и крестьянские фермерские хозяйства.

Укрепление экономической базы села Уздалросо, увеличение числа рабочих мест, следует осуществлять за счет формирования новых видов экономической деятельности. Таким новым видом экономической деятельности может стать развитие здесь различных отраслей сельского хозяйства.

В ближайшие годы сохранится ведущая роль ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции поселения. Вместе с тем, развитие личных подсобных хозяйств,  сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда, недостаточный уровень конкурентоспособности производимой продукции.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Республике Дагестан, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения Уздалросинского сельского поселения, а также населенных пунктов Уздалросинского сельского поселения на проектный срок (2035 год) выполнен методом экстраполяции тенденции динамики численности населения Уздалросинского сельского поселения в период 2008-2014 гг.

Таблица 9

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗДАЛРОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПРОЕКТНЫЙ СРОК

|  | 2014 год (факт) | Первая очередь (2025 год) | Проектный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение сельсовет Уздалросинский | 1,75 | 1,85 | 2,1 |
| село Уздалросо | 0,9* | 1,0 | 1,2 |
| село Тагада | 0,5* | 0,55 | 0,65 |
| село Кахикал | 0,35* | 0,3 | 0,25 |

*-оценка

Таким образом, в сравнении с 2014 г. (3,0 тыс. чел.) численность населения Уздалросинского сельского поселения составит:

- к 2025 г. – 1,85 тыс. чел., т.е. увеличится на 0,1 тыс. чел. или на 5,7%;

- к 2035 г. – 2,1 тыс. чел., т.е. увеличится на 0,35 тыс. чел. или на 20%.

5. Функционально-планировочная организация территории поселения

5. 1.Существующая функционально-планировочная организация территории  поселения

Функционально-планировочная организация территории поселения  строится на основе оптимизации или целенаправленном совершенствовании ее планировочной структуры и функционального зонирования, выявление проблем  и тенденций развития.

Оптимизация функционально-планировочной структуры является одной из главных задач планировочной организации территории поселения «сельсовет Уздалросинский».

5.1.1. Основные проблемы и особенности территориального развития и функционально-планировочной организации территории

Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» показала следующие основные проблемы ее территориального развития.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одной из главных проблем сельского поселения, общей для большинства муниципальных образований Хунзахского муниципального района, является дефицит территориальных ресурсов для развития населенных пунктов.

Вследствии высокой расчленённости рельефа поселения, практически отсутствуют свободные земли.

Большая часть земель поселения занята пашней, пастбищами, в незначительной степени – многолетними насаждениями. Практически отсутствуют свободные земли, находящиеся в муниципальной собственности.

В границах поселения наблюдается нехватка земель. Часть территорий, находящаяся в личной собственности граждан не используется. Имеют место самозахваты населением свободных территорий под жилищное строительство.

Практически все участки за пределами населенных пунктов распределены и находятся в частной собственности граждан. В границах населенных пунктов наблюдается недостаток  территориальных ресурсов для развития жилищного и других видов строительства.

Административный центр поселения, село Уздалросо в настоящее время обладает ограниченным территориальным потенциалом для дальнейшего градостроительного развития.

Отсюда вытекают два главных негативных следствия:

- невозможность пользоваться частью территориальных ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для муниципалитета объектов на его территории;

- нехватка свободных территорий, необходимых в случае  расширения и развития населенных пунктов.

Проблема размещения территорий сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов

Значительные территории в сельском поселении заняты частными домами с приусадебными участками. На территории приусадебного участка не только развиваются личные подсобные хозяйства, но и создаются малые предприятия. Такое освоение территории сложилось исторически и является неотъемлемой частью культуры и быта местного населения.

На современном этапе развития личные подсобные хозяйства населения выполняют важные экономические функции по самообеспечению населения продуктами питания, самозанятости населения и формированию рынка продовольствия.

Такое использование территорий населенных пунктов не может считаться оптимальным, но решение вопроса одними только регулятивными мерами (принудительная расчистка данных несанкционированно занятых территорий под нужды населенного пункта) также не отвечает требованиям современных градостроительных подходов.

Необходимо провести реструктуризацию функционально-планировочного устройства муниципального образования, оптимизации его с учетом реальных потребностей населения.

Проблема наличия территорий, со сложными инженерно-строительными условиями

Градостроительная ситуация на территории сельского поселения  сложная, ее особенности и проблемы связаны, прежде всего, с ограниченными территориями для градостроительного и хозяйственного освоения, которые усугубляются действием многих опасных природных процессов и сложными инженерно-строительными условиями территории (см. Том 2, раздел 2. «Природные условия развития территории»).

По условиям строительства практически вся территория поселения неблагоприятны для значительного градостроительного освоения территории поселения. Практически вся территория поселения подвержена многим опасным природным процессам

Проблема наличия кутанных земель

Часть территории муниципального образования сельское поселение «сельсовет «Уздаросинский» расположена на кутанных землях.

Спецификой земельных ресурсов и земельных отношений по территории поселения является дифференциация земель, наличие земель, расположенных на территории других поселений района. В связи с этим, вопросы земли и земельных отношений для поселения приобретают особую остроту и значимость.

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов

В границах населенных пунктов поселения некоторая часть территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема формирования общественно-деловой зоны административного центра поселения

В с Уздалросо отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так как все объекты общественного назначения находятся в разных частях села и не формируют выраженной общественно-деловой зоны.

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой застройки. Отсутствует система озеленённых территорий в виде аллей, скверов, парков. Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное.

Проблемы и особенности функционально-планировочной организации территории поселения

Проблемы:

- раздробленность планировочной структуры, отсутствие единой системы коммуникаций;

- незавершенность структуры единого социально-административного центра  всего сельского поселения;

- недостаточная эффективность использования природного потенциала;

- неразвитость системы общественных озелененных пространств внутри населенных пунктов;

- отсутствие в сельском поселении общепоселенческой рекреационной зоны.

Особенности:

- относительная компактность селитебной зоны в планировочной структуре поселения (присутствие двух территориально-сближенных населенных пункта);

- расположение населенных пунктов и концентрация большинства элементов планировочной структуры поселения вдоль участка от автомобильной дороги республиканского значения Р-277 «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал», подъезд к аулу Большой Гоцатль;

- наличие композиционных связей сельской застройки с пойменными ландшафтами реки Аварское Койсу и ее притоков;

- наличие благоприятных факторов для развития структуры рекреационного обслуживания.

5.1.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, на территории сельского поселения «сельсовет «Уздалросинский» сложился опорный каркас пространственной организации территории, увязанный с транспортной и речной сетью.

Линейными составляющими каркаса, являющимися в тоже время, главными планировочными осями сельского поселения, рассматриваются: участок  автомобильной дороги, соединяющий населенные пункты Кахикал – Уздалросо – Тагада, а также река Аварское Койсу и ее притоки.

Река Аварское Койсу, являясь исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Узловыми элементами каркаса являются населенные пункты: Уздалросо, Кахикал, Тагада. Основной узловой элемент каркаса – село Уздалросо., входящее в систему центров опорного каркаса расселения Хунзакского района и являющееся подцентром  опорного каркаса района.

Второстепенным узловым элементом опорного каркаса поселения является село Тагада, второй по значимости населенный пункт поселения.

Сложившаяся планировочная структура поселения имеет линейный вид. Населённые пункты расположены в центральной и западной части сельского поселения. Административный центр поселения – село Уздалросо  расположено в центре поселения.

Горный рельеф и действие опасных геологических процессов являются серьезными планировочными ограничениями для развития планировочной структуры территории поселения.

Архитектурно-планировочная организация территории административного центра – село Уздалросо

Современную архитектурно-планировочную структуру села определили особенности высокогорного рельефа, географическое положение и условия исторического развития.

Территория села имеет линейную планировочную структуру  меридионального направления, сформированную вдоль направления  автомобильной дороги Кахикал-Уздалросо.

Существующая планировочная структура территории села представлена сеткой улиц, образующей кварталы различной конфигурации и площади. Структура сложившейся жилой застройки – квартальная.

Основу планировочной структуры села составляют планировочные оси, являющиеся, в основном, улицами поселкового и местного значения.

Главный планировочный центр села – его общественно-деловой центр в настоящее время недостаточно выражен, социально-культурные, бытовые и культовые объекты находятся в разных частях села, в жилых зонах, к ним относятся: здание сельской администрации, среднеобразовательная школа, детские сады, сельский клуб, мечеть, ФАП, библиотека, магазины.

Территория села достаточно плотно освоена, в основном, усадебной индивидуальной  застройкой, а также незначительно – малоэтажной (2-х этажной) застройкой, с участками.

В планировочном плане село имеет единое селитебное образование, имеющее подъезды со стороны автодороги. Застройка села ведется достаточно плотно. В пределах установленных границ села (в связи со сложным рельефом), имеются небольшие резервы территории для дальнейшего ее развития.

В целях дальнейшего территориального развития села, необходимо предусмотреть резервные территории за пределами существующих границ села.

Архитектурно-планировочная организация территорий сел Тагада и Кахикал

Села расположены в восточной части сельского поселения и являются территориально-сближенными населенными пунктами.

Большая часть зоны жилой застройки представлена одноэтажными  индивидуальными домами и незначительно – двухэтажными домами, с участками.  Ведется освоение территории под индивидуальное жилищное строительство.

Сформированного общественного центра в обоих селах нет, объекты социально-культурной и бытовой сферы располагаются в зонах жилой застройки, ближе к центрам сел.

Архитектурно-планировочная организация сел состоит из единой селитебной зоны. Оба села расположены вдоль участка  автомобильной дороги Большой Гоцатль – Уздалросо.

В центральной части с. Кахикал находятся сельский клуб, ФАП, в северной части с. Тагада находятся детский сад мечеть, кладбище. Основной жилой массив застройки с. Тагада расположен в северной части территории, а с. Кахикал – в центре территории.

В пределах установленных границ сел имеются небольшие территориальные резервы для дальнейшего его развития и кроме того, необходимо предусмотреть резервные территории за пределами существующих границ сел.

5.1.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональная организация территории поселения не упорядочена, имеет нечеткую структуру. Территория поселения зачастую используется не по своему функциональному назначению.

Жилая зона

Жилая зона представлена во всех населенных пунктах поселения. Жилая застройка в настоящее  время продолжает развиваться, ведется освоение территории под индивидуальное жилищное строительство.

В настоящее время возникла необходимость выделения перспективных территорий для размещения объектов капитального строительства жилого  назначения в целях развития жилищного строительства в существующих границах сел, а также за их границами.

Общественно-деловая зона

Зона частично представлена объектами административного, общественно-делового, торгового, культурно-досугового обслуживания, культового и социального назначения. Общественно-деловые зоны формируется во всех населенных пунктах поселения.

Сформированных общественно-деловых зон нет, инфраструктурные объекты разбросаны по всей территории населенных пунктов. Поселение нуждается в развитии общественно-деловой зоны в административном центре. Необходимо резервирование земель для размещения объектов капитального строительства социально-бытового назначения.

Зона производственного использования

Зона развита незначительно, представлена складскими постройками, расположенными в разных частях населенных пунктов. Производственные объекты отсутствуют. Коммунальные предприятия рассредоточены в селитебной зоне, производственных территории не имеется.

Зона рекреационного назначения

Зона предназначена для организации отдыха, туризма, физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Рекреационные зоны не сформированы. Территория зоны незначительна, представлена, в основном, озеленением общего пользования.Необходимо резервирование земель для размещения объектов капитального строительства отдыха и туризма.

Зона сельскохозяйственного назначения

К ним относятся земли, находящиеся за границами населенных пунктов, и представленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. сельскохозяйственными угодьями,  земли отгонного животноводства. Зона представлена незначительными объектами сельскохозяйственного назначения, садово-огородническими участками.

Необходимо резервирование земель для размещения объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона представлены отдельными сооружениями недостаточно развитой транспортно-инженерной инфраструктуры. Необходимо резервирование земель для размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры.

В пределах поселения проходит грунтовая автодорога  внутрихозяйственного значения. Существующая уличная сеть в центральной части с.Уздалросо сформировалась. Главные улицы, объединяющие общественный центр и центральные жилые кварталы, образуют сетку улиц.

Транспортная инфраструктура поселения нуждается в реконструкции в связи с недостаточным уровнем технического состояния проезжей части улиц сельского поселения. Необходимо резервирование земель для размещения объектов капитального строительства  транспортной инфраструктуры.

Территориальное развитие сел поселения ограничено горным рельефом территории. У поселения имеются небольшие территориальные ресурсы в пределах границ населенных пунктов и за пределами границ населенных пунктов, в пределах границ поселения.

Зона специального назначения

Зона включает в себя территорию кладбищ, расположенных в селах.

Функциональное зонирование территории сел

Функциональная организация территорий сел не структурирована, территория сел зачастую используется не по своему функциональному назначению.

Зоны градостроительного использования:

Жилая зона. Жилая зона представлена, в основном, одноэтажными индивидуальными жилыми домами в селах  Уздалросо, Тагада, Кахикал.

Общественно-деловая зона. Общественно-деловые зоны населенных пунктов находятся в стадии формирования. Зоны представлена неполным набором объектов социально-бытового обслуживания различного назначения: административного, общественно-делового, торгового, культурно-досугового обслуживания, культового и социального назначения, многие объекты расположены на территории жилой застройки.

Зона производственного использования

Зона развита незначительно, представлена, в основном, коммунально-складскими постройками, расположенными в жилой застройке.

Зона рекреационного назначения

Территория зоны небольшая, представлена, в основном, озеленением общего пользования.

Зона сельскохозяйственного использования

Незначительную часть территории села занимают земли сельскохозяйственного использования. Зона представлена объектами сельскохозяйственного назначения, садово-огородническими участками.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Существующая уличная сеть населенных пунктов сформировалась, но требует реконструкции. Зона транспортной инфраструктуры сел представлена квартальной сеткой улиц. Главные улицы, объединяющие общественный центр и центральные жилые кварталы, образуют сетку улиц.

Зона инженерной инфраструктуры представлена отдельными сооружениями недостаточно развитой инженерной инфраструктуры. В настоящее время в селе наблюдается слабый уровень развития инженерной инфраструктуры. Требуются их реконструкция.

Зона специального назначения

Зона включает в себя территорию кладбищ, расположенных в селах

5.2. Предложения по функционально-планировочной организации территории поселения

(Отражено на картах: «Проектный план сельского поселения и населенных пунктов сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» и «Карта функциональных зон территорий населенных пунктов сельского поселения «сельсовет Уздалросинский»)

5.2.1. Основные приоритеты территориального и функционально-планировочного развития:

К основным приоритетам территориального и функционально-планировочного развития относятся:

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности (индивидуальной и малоэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки, нового жилищного и общественного строительства);

- преобразование существующей индивидуальной и малоэтажной застройки в современную  комфортную застройку;

- формирование новой жилой застройки поселения;

- развитие социальной инфраструктуры;

- формирования общепоселенческого общественного центра;

- организация благоустроенной зоны отдыха с элементами рекреации;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

- формирование  инженерно-транспортной сети поселения;

- реконструкция и строительство улиц и дорог сельского поселения;

- совершенствование системы санитарной очистки территории сельского поселения (формирование эффективной системы сбора, сортировки и вывоза отходов производства и потребления);

- защита территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

5.2.2. Предложения по развитию планировочной организации территории поселения

В проекте генерального плана  уточнены и дополнены основные позиции планируемого развития сельского поселения в структуре Хунзахского муниципального района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения. В проектном решении генерального плана предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры сельского поселения.

## Сохраняется транспортно-планировочный каркас поселения с основными планировочными осями, включающий участок автомобильной дороги Гоцатль Большой – Уздалросо – Тагада, а также  автодороги местного значения.

## Планировочная структура муниципального образования сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» Генеральным планом предлагается открытой. В качестве элементов проектного опорного (планировочного) каркаса поселения Генпланом рассматриваются села Уздалросо, Тагада, Кахикал, участки автомобильных дорог Гоцатль Большой – Уздалросо – Тагада, река Аварское Койсу и ее притоки.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается участок автомобильных дорог Гоцатль Большой – Уздалросо – Тагада. В качестве второстепенных ландшафтно-природных планировочных осей Генеральным планом рассматриваются река Аварскре Койсу и ее притоки.

Главным планировочным центром поселения Генеральным планом  рассматривается с.Уздалпросо, второстепенным планировочным центром рассматривается  с Тагада

У поселения есть территориальные ресурсы в пределах границ населенных пунктов. Наиболее значительное по площади и интенсивности жилищное строительство будет проходить в с. Уздалросо.

На территории сельского поселения предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса на участке вдоль участка автодорог Гоцатль Большой – Уздалросо – Тагада.

На территории сельского поселения, в южной его части, сохраняется сельскохозяйственная деятельность и земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства.

Существенных изменений в системе расселения поселения не намечается. Планируемые изменения в структуре расселения муниципального образования связаны с преобразованием участков территории сельского поселения, включаемых в границу населенных пунктов.

Предложения по развитию архитектурно-планировочной организации территории  административного центра – села Уздалросо

Генеральным планом рассматривается развитие административного центра поселения, села Уздалросо, как в собственных границах, так и за пределами существующих границ, за счет выделения перспективных территорий для развития жилищного строительства и резервирования земель для размещения объектов капитального строительства.

В пределах существующих границ села, Генеральным планом предлагается реконструкция жилого фонда, резервирование земель для размещения объектов капитального строительства социальной и транспортно-инженерной инфраструктуры и формирование участка усадебной индивидуальной жилой застройки на свободных, незастроенных территориях, на севере села.

Генеральным планом рассматривается возможное расширение границы села на 9.0 га в северном и южном направлениях от существующей границы, за счет включения в нее участков планируемого индивидуального жилищного строительства малоэтажной застройки с приусадебными участками, с переводом земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Включение новых территорий в состав зоны жилой застройки не  приведет к образованию новых планировочных районов. Генеральным планом предлагается сохранение  планировочной структуры и  квартальной застройки.

Необходимо формирование основного общественно-делового центра села, в качестве планировочного центра, в его центральной части Основной общественно-деловой центр села должен быть сформирован объектами повседневного, и частично, периодического обслуживания.

Генеральным планом рассматривается развитие села как в собственных границах, на свободных территориях, так и за пределами существующих границ села, на землях поселения.

Проектную планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

На следующей стадии проектирования, в целях упорядочения  структуры застройки, необходима разработка «Проекта планировки села».

Территории новой жилой застройки, по мере возможности, необходимо оборудовать инженерно-транспортной инфраструктурой (см. разделы «Транспортная инфраструктура», «Инженерная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий жилищного строительства  как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

5.2.3. Предложения по функциональному зонированию территории поселения

Предлагаемое в генеральном плане функциональное зонирование территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет планируемые функциональные зоны, содержит предложения по упорядочению их внутренней  структуры.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и совершенствования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2034 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные  зоны.

- Жилая зона

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных и пригодных для строительства территорий в поселении.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда во всех населенных пунктах поселения.

Проектом предлагается дальнейшее развитие индивидуальной жилой застройки на резервных территориях.

- Общественно-деловая зона

Зона формируется за счет объектов административного, общественно-делового, торгового, культурно-досугового обслуживания, культового назначения, объектов здравоохранения, социальной защиты, образования, спортивных и физкультурно-оздоровительных.

- Зона рекреационного назначения

Зону формируют озелененные территории общего пользования, территории открытых природных пространств, территории размещения учреждений  отдыха и туризма, а также леса населенных пунктов.

Рекреационное развитие поселения предполагает активное использование  рекреационно-ландшафтного потенциала  имеющихся рек.

4. Зона производственного назначения

Зона формируется за счет промышленных и коммунально-складских объектов: гаражей, складов, промышленных, производственных и транспортных объектов.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона формируется за счет существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, зоны прохождения инженерных сетей.

Зона транспортной инфраструктуры формируется за счет автомобильных дорог в границе сельского поселения, автомобильных дорог в границах населенных пунктов, улиц, автостоянок, гаражей, объектов транспортного обслуживания и придорожного сервиса.

6. Зона сельскохозяйственного назначения

Зона формируется за счет земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся за границами населенных пунктов, и представленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных для этих целей.

7. Зона специального назначения

Зона формируется за счет размещения объектов специализированного коммунального обслуживания: кладбищ, свалок.

В результате проведенного зонирования структура территории населенного пункта существенно изменилась. Так, везде увеличилась доля зонированной территории, и соответственно, уменьшилась доля земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, что будет способствовать более рациональному использованию земельного фонда.

Предложения по функциональному зонированию территории села Уздалросо

В границах села Уздалросо генеральным планом выделены следующие функциональные зоны:

Зона градостроительного использования, в т.ч.:

1. Жилая зона

Зону формируют несколько типов жилой застройки, включающей: усадебную индивидуальную и малоэтажную застройку.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие индивидуальной жилой застройки на резервных территориях. Наибольшее по площади застройки индивидуальное жилое строительство предлагается в северной части села Уздалросо, а также за пределами существующей границы села, в северном и южном направлениях.

2. Общественно-деловая зона

Генеральным планом предлагается формирование многофункциональной зоны общественно-делового назначения в селе Уздалросо.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено, в основном, на основе зон размещения существующих объектов социально-культурного назначения, а также на свободных территориях.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в административном центре поселения, с реконструкцией и размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Формирование общественно-делового центра предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проект планировки административного центра поселения села Уздалпросо» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр.

3. Зона рекреационного назначения

Рекреационное развитие села предполагает активное использование  рекреационно-ландшафтного потенциала пойменной территории реки. Планируется дальнейшее развитие, благоустройство и озеленение пешеходных зон внутри населенных пунктов.

На территории населенных пунктов  сельского поселения планируется размещение новых спортивных сооружений, спортплощадок, физкультурно-оздоровительных комплексов.

4. Зона производственного использования

Зона развивается за счет коммунально-складских объектов: гаражей, складов, производственных и транспортных объектов.

Новые участки под придорожный сервис предполагается разместить в центральной части села Уздалпросо вдоль подъезда к участку автомобильной дороги  Гоцатль Большой – Уздалросо – Тагада.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона формируется за счет существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, зоны прохождения инженерных сетей.

Зона транспортной инфраструктуры формируется за счет автомобильных дорог в границе сельского поселения, автомобильных дорог в границах населенных пунктов, улиц, автостоянок, гаражей, объектов транспортного обслуживания.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети. Транспортные схемы населенных пунктов решены с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона формируется за счет земель сельскохозяйственного использования, территорий объектов сельскохозяйственного использования, территорий размещения садовых и огороднических участков, территорий выпасов и сенокосов. Проектом предлагается упорядочение участков сельскохозяйственного назначения, выделение садово-огороднических участков.

7. Зона специального назначения

Зона формируется за счет размещения объектов специализированного коммунального обслуживания: кладбищ, свалок.

В результате проведенного зонирования структура территории населенного пункта существенно изменилась. Увеличилась доля зонированной территории, и соответственно, уменьшилась доля земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, что будет способствовать более рациональному использованию земельного фонда.

## 5.2.4. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ населенных пунктов: с. Уздалросо, с. Тагада, с.Кахикал.

Проектом предусмотрено увеличение территорий населенных пунктов за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в связи с потребностью размещения новых жилых территорий.

Территория села Уздалросо, с учетом измененных границ, составит 54.0га, что на 9,0 га больше существующей. Территория села Тагада, с учетом измененных границ, составит 45,0га, что на 13,0 га больше существующей.

Территория села Кахикал, с учетом измененных границ, составит 26,5га, что на 4,5 га больше существующей.

Изменение границ населенных пунктов позволит им стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенных пунктов, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

- территории, не входящие в настоящее время в границы населенных пунктов, но уже используемые в целях жилищного строительства;

- территории, необходимые для дальнейшего развития населенных пунктов по архитектурно-планировочным факторам.

Изменение границ населенных пунктов  сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» предлагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 10

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СП «СЕЛЬСОВЕТ УЗДАЛРОСИНСКИЙ»

| № | Наименование населенного пункта | Существующее положение (га) | Изменение на проект (га) | Итого (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Уздалросо | 47,0 | 9,0 | 56,0 |
| 2. | с. Тагада | 32,0 | 13,0 | 45,0 |
| 3. | с.Кахикал | 22,0 | 4,5 | 26,5 |
|  | Итого | 101,0 | 26,5 | 127,5 |

6. Транспортная инфраструктура

Общая характеристика транспортной сети поселения

Транспортная сеть сельского поселения относится к юго-восточной части Хунзахского района. Транспортно-географическое положение поселения относительно районного центра можно считать хорошим, а относительно центра республики Дагестан – г. Махачкалы – удовлетворительным.

Несмотря на пониженный технический уровень автодорожной инфраструктуры, протяженность и направления сети автодорог в поселении можно считать достаточными.

Характеристики транспортной системы на конец 2011 года:

- Общая протяженность улиц, проездов, набережных (км) – 8;

- Количество негазифицированных населенных пунктов (ед.) – 3.

Обеспечение подъезда к наиболее значимым объектам

В пределах сельского поселения нет собственных автобусных маршрутов. Автобусный транспорт (автобусы малой вместимости) обеспечивает нерегулярную связь поселения с районным центром – с. Хунзах. Удовлетворение транспортной подвижности населения во многом обеспечивается личным легковым автотранспортом. Таксомоторный транспорт в пределах сельского поселения отсутствует.

Развитие внешних связей

Внешние связи сельского поселения (за пределами сельского поселения) должны быть ориентированы на обеспечение мобильности и подвижности жителей. Они обеспечиваются нерегулярными маршрутами автобусов малой вместимости.

Газификация поселения

На 2014 год территория сельского поселения не газифицирована. Отсутствие газификации жилого фонда, социально значимых и производственных предприятий и организаций является существенным ограничителем социально-экономического развития сельского поселения.

Наличие других видов транспорта (помимо автомобильного и трубопроводного)

На территории сельского поселения функционирует только автомобильный и трубопроводный транспорт общего пользования.

Проектные предложения

Основные проектные предложения в области развития транспортной инфраструктуры представлены на соответствующей картосхеме.

В основу проектных предложений положены наиболее рациональные изменения и дополнения существующей транспортной сети с учетом сложившейся ситуации. В основном проектные предложения направлены на упорядочение и дальнейшее развитие улично-дорожной сети.

Основные проектные предложения в области транспортно-дорожной инфраструктуры

Проектом предлагается:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

Строительство:

- не предусматривается.

Капитальная реконструкция автодорог:

- участок автодороги Уздалросо – Тагада – Кахикал;

- участок автодороги Уздалросо – граница района.

Реконструкция автодорог:

Для обеспечения безопасного круглогодичного функционирования сети автодорог в сельском поселении необходимо ежегодно проводить реконструкцию 0,5-1,2 км автодорог, их них не менее 0,3 – 0,7 км в пределах центра сельского поселения.

Обеспечение транспортной доступности и безопасности

На период до 2035 г. предполагается увеличение транспортной подвижности населения и грузопотоков промышленных, сельскохозяйственных и прочих предприятий организаций сельского поселения. В частности, уровень автомобилизации населения к 2025 г. достигнет 230-250 ед. легкового автотранспорта в расчете на 1000 жителей.

Для сокращения аварийности на автодорогах необходимы:

- установка 1-2 светофоров на основных перекрестах в центре сельского поселения;

- ограничение скоростного режима на уровне 30-40 км/час на наиболее аварийных участках автодорог;

- установление полного освещения всех улиц, проездов, тротуаров;

- организация полос реверсивного движения (на период после 2035 г.).

Развитие транспортно-сервисной инфраструктуры

Для удовлетворения спроса жителей поселения на период до 2035 года необходимо:

- функционирование 1 АЗС в пределах поселения (в н.п. Уздалросо);

- функционирование 1 АГНКС в пределах поселения (в н.п. Уздалросо).

Для обеспечения потребностей транспортной доступности пешеходов необходимо:

- строительство тротуаров и пешеходных дорожек;

- реконструкция мостовых сооружений в пределах поселения;

- строительство (организация) дополнительных площадей парковочного пространства (для обеспечения туризма, а также временного отстоя автотранспорта), исходя из потребностей в 15 местах стоянки автотранспорта в расчете на 1000 жителей.

Обеспечение подъезда к наиболее значимым объектам

При росте транспортной подвижности на период до 2025 рекомендуется увеличить частоту движения автобусов от центра сельского поселения до районного центра – с. Хунзах до 5 раз в сутки (в одном направлении).

При сохранении положительных тенденций социально-экономического развития в крупнейшем населенном пункте поселения – центре сельского поселения необходимо организация 2-3 постоянного действующих автобусных маршрутов (включая 4-5 автобусных остановок), связывающих оба населенных пункта сельского поселения.

Автобусные маршруты должны связать между собой (включая межпоселенческие маршруты):

- Уздалросо – Арани – Хунзах

- Уздалросо – Арани (автостанция)

- Уздалросо – Тагада – Кахикал

Для создания конкурентной среды в пределах сельского поселения (с учетом фактического числа жителей) к 2025 г. должны работать 1-2 таксомоторных предприятия (все в центре сельского поселения).

Развитие внешних связей

Внешние связи поселения (за пределами сельского поселения) должны быть ориентированы на обеспечение мобильности и подвижности жителей. Они обеспечиваются автостанцией в с. Арани, а также пригородными автобусными маршрутами, проходящими по территории сельского поселения. На период до 2025 г. необходима реконструкция павильонов ожидания автобусов при увеличении пассажиропотоков как внутрирайонных (до с. Арани и с. Хунзах), так и межрайонных (преимущественно с республиканским центром). Информация об отправлении и прибытии автобусов должна быть вывешена на информационных стендах населенных пунктов поселения, а также размещения в сети Интернет на официальном Интернет-сайте сельского поселения.

При росте транзитного транспортного потока через территорию сельского поселения рекомендуется строительство шумозащитных ограждений вдоль основных автодорог внутри поселения.

Газификация поселения

На период до 2016 г. необходима газификация социально значимых объектов, в т. ч. необходимо строительство до 2016 г. свыше 7,5 км газораспределительных сетей в центре сельского поселения.

Развитие прочих видов транспорта (помимо автомобильного и трубопроводного)

Помимо автомобильного и трубопроводного транспорта необходимо развития авиационного транспорта. До 2025 г. необходимо создание вертолетной площадки в н. п. Уздалросо.

7. Инженерная инфраструктура

7.1.Водоснабжение

На территории всех трёх сел существует автономная система водоснабжения: Вода поступает от единого ЗАКРЫТОГО водозабора. К каждому селению протянут отдельный водовод. Водовод подземный, построен в 30-е годы и требует капитального ремонта. Часть водовода (200-300 м) состоит из асбоцементных труб которые подлежат замене.  Общая протяженность водопроводной сети  в селе Уздалросо составляет 3,5 км, в селе Тагада – 2,5 км, в селе Кахикал 3,1 км. Диаметр труб в селе Уздалросо – 20 мм, в селах Тагада и Кахикал 20-35 мм. Вода поступает по самотеком. Суточное потребление в среднем  на человека во всех населенных пунктах 40 л. Год постройки системы водоснабжения во всех населенных пунктах поселения 1998. Процент износа водопроводной сети в селах Уздалросо и Тагада 10%, в селе Кахикал – 20%.

Для создания комфортных условий  проживания населения муниципального образования «сельсовет Уздалросинский» генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Необходимые объемы воды в поселении определялись исходя из его существующего сегодня фактического потребления воды, а также с учетом  региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на неучтенные расходы определены в размере 5%,  на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для расчета среднесуточного водопотребления в сельском поселении  были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

- пользование водой на 1-ю очередь – 60 л/сут;

- пользование водой на расчетный срок – 90 л/сут.

Таблица 11

РАСЧЕТ СРЕДНЕСУТОЧНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА I ОЧЕРЕДЬ И РАСЧЕТНЫЙ СРОК

| Наименование потребителей | Прогнозируе-мое число жителей, чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. | Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | Полив зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Итого, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оче-редь | Расчет-ный срок | I оче-редь | Расчет-ный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчет-ный срок |
| Сельское поселение "сельсовет Уздалросинский" | 1,85 | 2,1 | 111 | 189 | 6 | 9 | 11 | 19 | 128 | 217 |
| село Уздалросо | 1 | 1,2 | 60 | 108 | 3 | 5 | 6 | 11 | 69 | 124 |
| село Тагада | 0,55 | 0,65 | 33 | 59 | 2 | 3 | 3 | 6 | 38 | 67 |
| село Кахикал | 0,3 | 0,25 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 26 |

Суточный расход  воды в муниципальном образовании на расчетный срок составит 217 м3/сутки (I очередь 128 м3/сутки).

Таблица 12

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОДА ВОДЫ НА I ОЧЕРЕДЬ И РАСЧЕТНЫЙ СРОК, м³/сут

| Наименование показателя | Сельское поселение "сельсовет Уздалросинский" | село Уздалросо | село Тагада | село Кахикал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| Среднесуточный расход | 128 | 217 | 69 | 124 | 38 | 67 | 21 | 26 |
| Коэффициент суточной неравномерности | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Максимальный суточный расход | 166 | 282 | 90 | 161 | 49 | 87 | 27 | 34 |
| Средний часовой расход | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Коэффициент часовой неравномерности | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Максимальный часовой расход | 13 | 21 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 |

Потребности населения поселения в воде на расчетный срок могут обеспечить водозаборные сооружения  мощностью 513 м³/сут. (на 1 очередь 303 м³/сут).

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь и расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения на I очередь строительства:

- замена асбоцементных труб водовода (1 очередь);

- ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные;

- прокладка уличного водопровода на застроенных территориях и территориях новой жилой застройки.

- увеличение мощности водозабора для всех трех сел (строительство нового);

- осуществить  подводку водопровода ко всем домам в трех селах.

7.2. Водоотведение

Канализация и очистные сооружения канализации в сельском поселении отсутствуют. Население пользуется индивидуальными туалетами – шамбо. Необходимо строительство канализации и строительство очистных сооружений.

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации населенных пунктов сельского поселения «сельсовет Уздалросинский».

Из неканализованной застройки, которая должна быть оборудована выгребами, стоки должны вывозиться на сливную станцию канализационных очистных сооружений, строительство которых было предусмотрено в Хунзахском районе согласно его утвержденной схеме территориального планирования. Здесь сточные воды должны проходить очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

При проектировании системы канализации населенных пунктов  муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

7.3.Энергоснабжение

На территории сельского поселения функционирует 6 трансформаторных подстанций, 3 в селе Уздалросо, 2 – в селе Тагада, 1 в селе Кахикал, которые обеспечивают население населенных пунктов электроэнергией. Перечень подстанций и их основные характеристики представлены в таблице 13.

Таблица 13

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТ УЗДАЛРОСИНСКИЙ

|  | Мощность, кВ | Количество обслуживаемого населения | Процент износа оборудования, % | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция | 250 | 364 | 25 | Уздалросо |
| Трансформаторная подстанция | 250 | 262 | 25 | Уздалросо |
| Трансформаторная подстанция | 250 | 244 | 25 | Уздалросо |
| Трансформаторная подстанция | 160 | 273 | 25 | Тагада |
| Трансформаторная подстанция | 100 | 224 | 25 | Тагада |
| Трансформаторная подстанция | 160 | 338 | 25 | Кахикал |

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки (I очередь, расчетный срок);

- строительство (на новых территориях, зарезервированных под жильё) и капитальный ремонт линий электропередач и трансформаторных подстанций(I очередь);

- техническое перевооружение и реконструкция объектов электрических сетей и сооружений.

7.4.Теплоснабжение

На территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» работает 5 малых котельных (2 – в Уздалросо, 2 – в селе Тагада, 1 – в селе Кахикал), которые обслуживают социально-значимые объекты поселения (школы, детские сады). Теплоснабжение населения в основном осуществляется печками. Более подробная характеристика объектов теплоснабжения представлена в таблице 14.

Таблица 14

ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТ УЗДАЛРОСИНСКИЙ

|  | Количество котлов, шт. | Тип топлива | Количество отапливаемых зданий | Процент износа оборудования, % | Расположение, населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малая котельная | 1 | уголь | 1 (СОШ) | 20-30 | Уздалросо |
| Малая котельная | 1 | уголь | 1 (детский сад) | 20-30 | Уздалросо |
| Малая котельная | 1 | уголь | 1 (СОШ) | 20-30 | Тагада |
| Малая котельная | 1 | уголь | 1 (детский сад) | 20-30 | Тагада |
| Малая котельная | 1 | уголь | 1 (детский сад) | 20-30 | Кахикал |

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки на природный газ, что будет обеспечено намечаемой газификацией населенных пунктов сельского поселения.

Проектируемые генеральным планом объекты  индивидуальной жилой  и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

7.5. Связь

Отрасль связь в пределах поселения представлена мобильной беспроводной связью. Отделения почтовой связи отсутствуют (оно имеется в соседнем сельском поселении Мушули). Одна из значимых проблем – недостаточное качество сигнала мобильной (беспроводной) связи в отдаленных частях поселения. Также поселение характеризуется низким уровнем телефонизации населения стационарными телефонами.

К 2020 году необходимо устранить ограничения в приеме сигнала беспроводной (мобильной) связи на всей территории сельского поселения. При росте числа жителей к 2025 году возможно создание на территории сельского поселения почтового отделения ФГУП «Почта России». До 2025 года рекомендуется прокладка ВОЛС (волоконно-оптических линий связи).

8. Охрана окружающей среды

Современное состояние окружающей природной среды сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

8.1. Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на территории поселения относительно невелика.

На рассматриваемой территории её создают сёла Тагада и Уздалросо со своим жилищно-коммунальным хозяйством.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- личные хозяйства населения;

- котельные;

- разработка строительных материалов для местных нужд;

- трансформаторная подстанция;

- автомобильный транспорт.

8.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления оползневых, эрозионных, процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр и т.д.

Изменяется и геологическое строение территории. В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

8.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении «Сельсовет Уздалросинский» можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный транспорт, количество которого с каждым годом увеличивается.

Большая часть автомобильных дорог поселения имеет гравийно-песчаное покрытие, поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

8.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории сельского поселения «Сельсовет Уздалросинский» водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Данные об объемах сброса сточных вод в водные объекты по поселению отсутствуют.

Воды реки Аварское Койсу и её притока оцениваются как «умеренно загрязнённые».

Данных о качестве подземных вод в районе и в поселении  нет, но они достаточно хорошо защищены вышележащими слабопроницаемыми отложениями от загрязнения, и, в общем, их можно рассматривать в качестве экологически чистых, пригодных для питья.

В водоснабжении местного населения используются, в основном, только подземные воды.

8.5. Состояние почвенного покрова

Почвы сельского поселения в некоторой мере подвержены эрозионным процессам, нарушаются возможными оползневыми процессами

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам, сельскохозяйственным объектам, складам ядохимикатов.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения «Сельсовет Уздалросинский», в общем, можно отнести к экологически чистым, а производимую на них продукцию – к экологически чистой.

## 8.6. Состояние проблемы отходов производства и потребления

Накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды, создают напряженность экологической обстановки.

Ежегодно в районе образуется 2600 тонн бытовых отходов. В перспективе планируется образование до 3000 тонн бытовых отходов в год.

Санкционированная свалка имеется только на окраине села Хунзах, площадью 1,0 га. Вместимость свалки определялась расчетным методом (СНиП 2.07.01-89*) и составляет 45000 тонн.

Имеющиеся свалки под складирование ТБО в селах поселения – несанкционированные и их состояние по всем параметрам не соответствует санитарным нормам.

На территории рассматриваемого сельского поселения отсутствует система канализации.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не производится.

8.7. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В сельском поселении «Сельсовет Уздалросинский» необходимо установить водоохранные зоны для реки Аварское Койсу, протяжённость которой больше 50 км – 200 м, её притока, протяжённость которого менее 50 км, шириной 100 м.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- в лесах водоохранных зон запрещается осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В нарушение существующего законодательства режим водоохранных зон в поселении «Сельсовет Уздалросинский» часто не соблюдается.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Следует заметить, что на территории поселения не установлены и не организованы I пояса зон санитарной охраны, не рассчитаны и утверждены  размеры II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть сельского поселения представлена автомобильными дорогами с гравийно-песчаным и асфальтовым покрытием.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где все дороги не выше пятой технической категории должна быть установлена придорожная полоса в 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП. Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 15

РАЗМЕРЫ САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ (ОХРАННЫХ ЗОН) ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Крупных промышленных предприятий на территории муниципального образования нет.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от 100 до 300 м:

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН 1/2.1.1.1200-03.

8.8. Оценка состояния окружающей среды

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы:

- на рассматриваемой территории техногенная нагрузка невелика. Основными её видами являются жилищно-коммунальное, сельское хозяйство. Некоторую техногенную нагрузку создаёт автомобильный транспорт;

- степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории сельского поселения «Сельсовет Уздалросинский» с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных процессов оценивается как достаточно высокая;

- состояние атмосферного воздуха можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

- крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет. Поверхностные воды – умеренно загрязнённые;

- подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми;

- земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения «Сельсовет Уздалросинский», в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукци – к экологически чистой;

- на территории поселения отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод;

- на территории поселения не решена проблема обращения с отходами, отсутствует скотомогильник;

- регламент зон с особыми условиями территории соблюдается не полностью;

- отмечается низкий уровень экологической культуры населения.

8.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- вынести все границы зон особого использования на местность;

- для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения, а также водоохранные зоны источников водоснабжения;

- во избежание возможности загрязнения и ухудшения качества подземных вод наладить регулярный ремонт оборудования источников водоснабжения;

- создать закрытый водозабор для всего поселения;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- оборудовать скотомогильник и свалку  в соответствии с требованиями санитарных норм;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- канализировать села поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- произвести благоустройство и озеленение территории;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные места отдыха;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения «сельсовет Уздалросинский» могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

Землетрясения обусловлены высокой сейсмичностью территории. Территория поселения относится к 8-ми бальной сейсмической зоне.

По данным управления сейсмической безопасности РД 8-ми бальное землетрясение на территории Хунзахского района возможного один раз в 100 лет, землетрясение силой 4 и более баллов – один раз в пять лет, а землетрясения силой 1-3 балла – почти каждый год.

При землетрясении силой 8 баллов может быть нанесен значительный ущерб транспортным коммуникациям, газопроводам, водопроводным и канализационным сетям, линиям электропередач и связи. Возможны взрывы и возникновение пожаров в жилых домах и автозаправочных станциях.

Так как большинство жилых домов в поселении построено без соблюдения строительных норм и правил, с отсутствием сейсмических поясов и на глиняном растворе, возможно их полное разрушение или сильное повреждение с разрушением перегородок.

Оползни и обвалы. Территория сельского поселения в значительной мере подвержена оползням и обвалам, которые могут быть причиной чрезвычайных ситуаций.

Метеорологические явления:

Ураганный ветер. Периодичность прохождения ураганного ветра на территории поселения составляет один раз в 2-3 года. Скорость ветра достигает 30-32 м/сек.

Ливневые дожди, град. Ливневым дождям может быть подвергнута вся территория поселения. Периодичность прохождения ливневых дождей составляет один раз в два года.

Ущерб, наносимый ими населению и территории незначителен.

На территории поселения возможно выпадение града.

За последние 5 лет град выпадал почти каждый год. Величина градинок доходила до 20-25 мм в диаметре. Ущербу подвергаются сельскохозяйственные посадки однолетних и многолетних культур частного сектора и сельскохозяйственных предприятий, жилым домам и объектам соцкультбыта.

Паводки. Речные паводки являются причиной затопления части сельского поселения. С затоплением паводковыми водами может быть обусловлен значительный ущерб, причинённый жителям сельского поселения.

Основные причины возникновения опасных природных процессов

Землетрясения:

- высокая сейсмичность территории;

- современные тектонические процессы.

Оползни:

- тектоническая нарушенность пород, слагающих склоны;

- высокая сейсмичность, провоцирующая смещение пород по склону;

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов и их застройка;

- утяжеление склона при  водонасыщении пород атмосферными осадками;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов).

Ливневые дожди, град:

- метеорологические факторы.

Затопление паводковыми водами:

- метеорологические факторы.

Техногенные чрезвычайные ситуации

Чрезвычайные ситуации техногенного характера в районе могут быть связаны с авариями на автотранспорте.

Транспорт. В поселении имеется только автомобильный транспорт. Опасными участками для автотранспорта являются мосты и дороги со сложным рельефом, наличие двух поворотов радиусом менее 50 метров на одном километре пути, подверженные  оползням, обвалам. На этих участках возможны чрезвычайные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Транспорт

- износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.